| L.P. | Nazwa | ilość | Jednostka miary | opis | Cena jednostkowa (zł netto) | Razem (zł netto) | Stawka VAT | Kwota VAT | Razem (zł brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umywalka biała | 2 | SZT. | Umywalka z otworem i przelewem. Mocowana na śrubach. Do kompletowania z postumentem. W komplecie osłona, syfon oraz bateria umywalkowa. wym. ok 49 x 42 cm |  |  |  |  |  |
| 2 | Miska sedesowa ze spłuczką | 2 | SZT. | Miska ustępowa lejowa z odpływem. W komplecie ze spółczką oraz deską sedesową z metalowymi zawiasami. wys. ok 33 cm |  |  |  |  |  |
| 3 | Podgrzewacz wody | 2 | SZT. | Zbiornik pokryty emalią. Anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, system bezpieczeństwa, izolacja z pianki poliuretanowej. Dane techniczne: Rodzaj - elektryczny - pojemnościowy Moc - 2000 W Typ zasilania - 230V~ Mocowanie – nadumywalkowy Pojemność zasobnika - 30 l Przyłącze wejście-wyjście 1/2” |  |  |  |  |  |
| 4 | Mieszacz wody | 2 | SZT. | Mieszacz termostatyczny (zakres pracy 3-40 l/min) służący do przygotowywania wody o stałej , bezpiecznej temperaturze. Zbiorowy mieszacz termostatyczny G 3/4”. Zawory zwrotne i filtry siatkowe na wejściach termostatu. Zabezpieczenie temperaturowe: natychmiastowe odcięcie wypływu wody gorącej w przypadku zamknięcia dopływu wody zimnej na wejściu. Płynna regulacja temp. wody w zakresie 20-60 0C. Blokada temperatury na poziomie 38 0C. Dane techniczne: max. temp. wody na wejściu - 70 0C max. wypływ wody przy p = 3 bar 40 l/min |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw wc kompakt | 1 | SZT. | Zestaw składający się z miski kompaktowej lejowej z odpływem oraz spłuczki kompaktowej ceramicznej z armaturą 3/6 l. Zasilanie boczne. Deska sedesowa |  |  |  |  |  |
| 6 | Bidet | 1 | SZT. | Bidet stojący, biały, z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody. Otwór pod baterię. Kulowy regulator strumienia wody. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Montaż jednootworowy. Bateria, syfon |  |  |  |  |  |
| 7 | Umywalka, bateria, syfon | 1 | kpl | Umywalka z ceramiczną głowicą z możliwością ograniczenia maksymalnej temperatury i wypływu wody, mocowana na śrubach. Montaż jednootworowy. Elastyczne wężyki przyłączeniowe, perlator. Bateria umywalkowa. Syfon. |  |  |  |  |  |
| 8 | Podgrzewacz wody | 1 | SZT. | Zbiornik pokryty emalią. Anoda magnezowa, zewnętrzna regulacja temperatury, potrójny system bezpieczeństwa, izolacja z pianki poliuretanowej. Dane techniczne: Rodzaj - elektryczny - pojemnościowy Moc - 2000 W Typ zasilania - 230V~ Mocowanie - nadumywalkowy Pojemność zasobnika - 30 l Inne - Przyłącze wejście-wyjście 1/2” |  |  |  |  |  |
| 9 | Nakładka sedesowa Hipcio | 2 | SZT. | Nakładka na sedes dla dziecka wykończona gumowymi końcówkami, które zabezpieczają przed ześlizgnięciem się z wc. Wymiar dostosowany do parametrów sedesu. Kolor - niebieski |  |  |  |  |  |
| 10 | Podest dziecięcy | 4 | SZT. | Bezpieczny podest dziecięcy, wykończony gumowymi antypoślizgami. Wysokość ok. 15 cm. Kolor - różowy |  |  |  |  |  |
| 11 | Półeczka na kubeczki | 2 | SZT | Półeczka z 5 haczykami np. na ręczniki i miejscem na 10 kubeczków, wykonana z kolorowej płyty MDF. Element, w którym umieszcza się kubeczki jest plastikowy. Kolor - niebieski |  |  |  |  |  |
| 12 | Lustro | 2 | SZT. | Ze względu na bezpieczeństwo dziecka lustro wykonane z miękkiego, odpornego na działanie zewnętrzne plastiku. wym. Ok. 55 x 47 cm |  |  |  |  |  |
| 13 | Dozownik mydła w płynie | 2 | SZT. | Dozownik do mydła wykonany z białego tworzywa ABS. Uruchamiany przyciskiem. Wyposażony w wizjer do kontroli poziomu mydła, zdejmowaną pokrywę i zawór niekapek. Przykręcany do ściany. Pojemność ok. 0,5 l |  |  |  |  |  |
| 14 | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach | 2 | SZT. | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. poj. 500 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Lustro | 1 | SZT. | Lustro przeznaczone do używania w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności. wym. Ok. 60 x 60 cm |  |  |  |  |  |
| 16 | Podajnik na mydło | 1 | SZT. | Podajnik na mydło wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w zawór niekapek i ergonomiczny przycisk. Sprężyna wykonana ze stali hartowanej. Poj. 1 l |  |  |  |  |  |
| 17 | Podajnik ręczników | 1 | SZT. | Dozownik na ręczniki papierowe w listkach wykonany z biało-szarego tworzywa ABS. Wyposażony w wizjer do kontroli ilości ręczników oraz plastikowy zamek i klucz. poj. 500 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |