ZASADY PRZEPROWADZANIA TESTÓW

Dokument określa zasady przeprowadzania testów, sposób ich przeprowadzenia oraz oczekiwanych efektów (wartości minimalnych) wykonanych testów funkcjonalnych systemu LTE w ramach postępowania przetargowego.

# Ogólne zasady

- Wykonawca wykonuje testy pod nadzorem Zamawiającego

- Testy wykonywane są w oparciu o próbki dostarczone po wezwaniu przez Zamawiającego

- Wykonawca dostarcza wszelkie niezbędne akcesoria i materiały instalacyjne potrzebne do wykonania testów

- Wykonawca odpowiada za odpowiednią konfigurację urządzeń testowanych

- Wykonawca odpowiada za dostarczenie przyrządów pomiarowych

# Scenariusz testowy

## 1.0. Elementy:

- Próbka: urządzenie EPC (Core sieci LTE)

- Próbka: urządzenie Stacja Bazowa LTE (wraz z oprzyrządowaniem, w tym z antenami umożliwiające przeprowadzenie testów)

- Próbka: urządzenie CPE LTE

- Urządzenie: System centralnego logowania i monitorowania zdarzeń systemowych

- Okablowanie i niezbędne oprogramowanie zapewnia Wykonawca

- Urządzenie NAS i komputer zapewni Wykonawca

## 1.1. Kontrola wizualna

Sprawdzenie, czy podstawowe parametry próbek są zgodne ze specyfikacją techniczną i dostarczoną dokumentacją (karty katalogowe).

Urządzenia objęte inspekcją:

- Próbka: urządzenie EPC (Core sieci LTE)

- Próbka: urządzenie Stacja Bazowa LTE (wraz z oprzyrządowaniem, w tym z antenami umożliwiające przeprowadzenie testów)

- Próbka: urządzenie CPE LTE

- Urządzenie: System centralnego logowania i monitorowania zdarzeń systemowych

Czynności:

- Inspekcja wizualna ilości interfejsów – wszystkie elementy

- Inspekcja wizualna wymaganych modułów – wszystkie elementy

- Inspekcja software’owa pojemności pamięci RAM

- Inspekcja software’owa parametrów radiowych: szerokości kanału, modulacji, moce nadawania

Oczekiwany wynik:

Wartości równe lub lepsze niż w specyfikacji technicznej

## 1.2. Test transmisji, funkcjonalności

Schemat połączeń zestawu testowego.

Cel:

Sprawdzenie podstawowych funkcji urządzeń wraz z weryfikacją przepływności.

Urządzenia:

- Próbka: urządzenie EPC (Core sieci LTE)

- Próbka: urządzenie Stacja Bazowa LTE (wraz z oprzyrządowaniem, w tym z antenami umożliwiające przeprowadzenie testów)

- Próbka: urządzenie CPE LTE

- Urządzenie: System centralnego logowania i monitorowania zdarzeń systemowych

- 1 szt. urządzenie NAS (na potrzeby generowania ruchu)

- 1 szt. komputer (na potrzeby przeprowadzenia transmisji)

Czynności:

- urządzenie NAS wpięte do urządzenia EPC (Core)

- urządzenie EPC wpięte do Stacji Bazowej LTE

- do urządzenia Stacja bazowa LTE przyłączone radiowo urządzenie CPE LTE

- do urządzenia CPE LTE wpięty komputer

- System Centralnego logowania i monitorowania zdarzeń systemowych podłączony do EPC.

Oczekiwany wynik:

Poprzez nawiązanie transmisji np. FTP pomiędzy urządzeniem NAS a komputerem końcowym, komputer uzyskuje transfer zgodnie ze specyfikacją 3GPP.

## 1.3. 	Test Systemu centralnego logowania 
	i monitorowania zdarzeń systemowych

Sprawdzenie podstawowych funkcji systemu centralnego logowania i monitorowania zdarzeń systemowych. Test może być przeprowadzony równolegle z testem nr 2.

Urządzenia:

- Próbka: urządzenie EPC (Core sieci LTE)

- Próbka: urządzenie Stacja Bazowa LTE (wraz z oprzyrządowaniem, w tym z antenami umożliwiające przeprowadzenie testów)

- Próbka: urządzenie CPE LTE

- Urządzenie: System centralnego logowania i monitorowania zdarzeń systemowych

- 1 szt. urządzenie NAS (na potrzeby generowania ruchu)

- 1 szt. komputer (na potrzeby przeprowadzenia transmisji)

Czynności:

- urządzenie NAS wpięte do urządzenia EPC (Core)

- urządzenie EPC wpięte do Stacji Bazowej LTE

- do urządzenia Stacja bazowa LTE przyłączone radiowo urządzenie CPE LTE

- do urządzenia CPE LTE wpięty komputer

- System Centralnego logowania i monitorowania zdarzeń systemowych podłączony do EPC.

- Wyłączenie/włączenie Stacji Bazowej LTE

- Wyłączenie/włączenie terminala CPE

Oczekiwany wynik:

Urządzenie centralnego logowania wykaże nawiązanie transmisji NAS - komputer oraz przedstawi w formie wykresu graficznego: prędkość transmisji w trakcie trwania testu. Aplikacja wyświetli w formie graficznej alarm po odłączeniu stacji bazowej LTE oraz zmieni status urządzenia na niedostępny. Aplikacja po zdefiniowaniu akcji zaniku Stacji LTE jako „krytyczna” wyśle komunikat. Aplikacja przedstawi w formie graficznej status urządzenia CPE LTE (włączone, wyłączone).