ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH  WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Dotycząca: przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

na realizację zadania pn.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gutkowice

SIWZ sporządził:                                                                                 	         SIWZ zatwierdził:

Żelechlinek, 11.04.2014 r.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Żelechlinek

ul. Plac Tysiąclecia 1

97-226 Żelechlinek

pow. tomaszowski, woj. łódzkie

tel. /0-44/ 712-27-12 fax. /0-44/ 712-27-70

NIP 773-22-23-370 REGON 590647836

e-mail: gmina@zelechlinek.pl

godz. urzędowania  8.00 – 15.00

2. Zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia:

1. Zmianie ulega pkt 3 SIWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

jest:

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gutkowice”.

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

1) Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku ok. 1,0 km;

2) Podbudowa, profilowanie, zagęszczenie podłoża, skropienie emulsją asfaltową – ok. 4278,50 m2;

3) Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ok. 3980 m2;

4) Remont przepustu;

5) Pobocza – uzupełnienie i profilowanie;

Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady: min. 36 miesięcy.

Kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji 
i kartografii.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót - stanowiący załącznik do SIWZ

- dokumentacja techniczna - stanowiąca załącznik do SIWZ

W zakresie materiałów i wyrobów wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dopuszcza się rozwiązania równoważne 
o parametrach technicznych, technologicznych i jakościowych odpowiadających parametrom materiałów i wyrobów opisanych w ww. dokumentacji.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Adres strony, na której udostępniono SIWZ: http://bip.zelechlinek.pl .

powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gutkowice”.

W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:

1) Roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe na odcinku ok. 1,0 km;

2) Podbudowa, profilowanie, zagęszczenie podłoża, skropienie emulsją asfaltową – ok. 4278,50 m2;

3) Wykonanie nawierzchni – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego ok. 3980 m2;

4) Pobocza – uzupełnienie i profilowanie;

Wymagany okres gwarancji i rękojmi za wady: min. 36 miesięcy.

Kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,

- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej,

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją geodezyjną wszystkich prac, zatwierdzoną przez odpowiedni, z uwagi na lokalizację robót, ośrodek geodezji 
i kartografii.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określa:

- przedmiar robót - stanowiący załącznik do SIWZ

- dokumentacja techniczna - stanowiąca załącznik do SIWZ

W zakresie materiałów i wyrobów wskazanych w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dopuszcza się rozwiązania równoważne 
o parametrach technicznych, technologicznych i jakościowych odpowiadających parametrom materiałów i wyrobów opisanych w ww. dokumentacji.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Adres strony, na której udostępniono SIWZ: http://bip.zelechlinek.pl .